## Slide 1
形状シミュレーションサロゲート（2位案）
表面 Graph Transformer + 非局所結合 + SDF（レベルセット）更新
MC/voxel
SDF化
表面化
Graph
Transformer
SDF更新
対象：MC粒子フラックス×voxel表面の3D形状シミュレーションを高速代替し、SEMで未知パラメータを同定
© Project: 形状シミュレーション — Manager-ready overview

## Slide 2
背景：現状の高忠実度シミュレーションと課題
MC（粒子）×voxel（表面）で物理は豊富だが、探索・同定に時間が掛かる
現状（MC/voxel）
フラックス：粒子MC
表面：voxel
反応：エッチ/デポ/
スパッタ/反射/拡散
出力：時間発展→最終形状
課題（プロジェクト与件）
3D計算：1条件あたり2時間以上＋メモリ重い
入力変数が多く、学習データが膨大になりがち
実測は主にSEM最終形状のみ→不足物理が特定しづらい
装置ノブと形状が直結しない（探索・同定が難しい）
過去：1万条件規模の学習でも運用コスト高・実測再現困難
サロゲートに求めること
高速推論
時間発展出力
形状連続性
少データ
SEM吸収
原因分解
→ 体積を直接学習せず、表面＋非局所性を効率よく表現する設計が有効
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 3
本コード（サロゲート）なしの場合の課題
探索・同定・条件スイープが高忠実度MCに縛られ、意思決定が遅れる
意思決定ループの遅延（例）
Chart: 
| HF MC 3D | サロゲート | 可視化/評価
1条件あたり計算時間（概念図） | 120 | 3 | 2
※MCは「2時間以上」がボトルネック。サロゲートは分オーダーを狙う。
起きること
装置条件の探索（レシピ探索）が遅い
SEMに合うパラメータ同定が回せない
条件数が増えず、原因切り分けが進まない
学習データ作成に計算資源が固定化される
（遅い） 予測 → 実験/SEM → 調整 → 再計算
MCが律速
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - ViennaPSのレベルセット+MCレイトレーシング統合の説明: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711025004194 [/Sources]

## Slide 4
提案：表面中心サロゲートの全体像
表面Graph TransformerでVnを推定し、SDF（レベルセット）で形状を安定更新
HF MC
(voxel+粒子)
SDF化
φ(x,t)
表面化
mesh/points
Graph
Transformer
SDF更新
(level-set)
学習・推論・同定（高速ループ）
表面特徴
(pos, normal, κ, vis)
Vn予測
(Graph Transformer)
SDF更新
φ←φ-dt·Vn|∇φ|
繰り返し（時間発展）
実測SEM→特徴抽出
(CD/角度/曲率...)
潜在 z 同定
(MAP / SBI)
z固定で
推論
出力
断面/3D/指標
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 5
Voxel → 表面データ化の効果
体積 O(N^3) から表面 O(N^2) へ：計算・メモリのスケール則を変える
概念図
Voxel（体積）
計算点 ~ N³
表面（mesh/点群）
計算点 ~ N²
表面化
実務上の効果
観点
表面中心の利点
計算/メモリ
体積(N³)→表面(N²)。エッジ数でさらに制御。
非局所性
反射・遮蔽を「表面点間結合」として表現しやすい
微細丸み
法線・曲率を直接特徴にできる
学習データ
表面パッチで大量サンプル化しやすい
運用
SDF更新で位相変化・自己交差を回避
※更新の安定性はSDF（レベルセット）が担保
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 6
SDF（Signed Distance Field）を“更新基盤”にする理由
表面モデルの弱点（自己交差・位相変化・再メッシュ）をSDF更新で解決
SDFの直感（2D断面イメージ）
φ=0（界面）
φ>0（外側）
φ<0（内側）
更新： φ(t+Δt)=φ(t)−Δt·Vn·|∇φ|
（Vnは表面モデルが推定）
SDF更新が解決すること
表面点を直接動かすと起きる「自己交差」や「再メッシュ問題」を回避
位相変化（穴が開く/塞がる）にも強い
断面・等値面（φ=0）で常に可視化可能
narrow bandで計算を表面近傍に限定できる
SDF維持（再距離化）
方法
特徴
Fast marching
高速・安定。narrow bandで部分再距離化も可
PDE再初期化
高精度だが重い（必要時のみ）
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - Level set / Fast marching 解説（MIT 18.086）: https://math.mit.edu/classes/18.086/2006/am57.pdf - 半導体プロセスにおけるレベルセットの位置づけ（Sethian/Adalsteinsson）: https://math.berkeley.edu/~sethian/2006/Papers/sethian.vmic.june.1996.pdf [/Sources]

## Slide 7
SDF系の手法を分解（実装観点）
voxel→SDF→narrow band→表面抽出→SDF更新→再距離化
SDF処理パイプライン
voxel
(材料/空隙)
距離変換
(in/out)
符号付け
SDF φ
narrow band
|φ|<w
表面抽出
MCubes
再距離化
(必要時)
narrow band の狙い
φ=0の近傍だけに計算資源を集中（表面近傍シェル）
|φ|<w
格子全体(N³)ではなく、薄い殻のみを保持
表面抽出・可視化・更新が安定
再距離化は数ステップごとに実施（必要な範囲だけ）
半導体プロセスでの実績
DRIEで narrow band level set + Monte Carlo による3D形状シミュレーション例
レベルセットはエッチ/デポの界面追跡で古典的に確立
ViennaPS：高性能レベルセット（H-RLE）＋必要に応じてMCレイトレーシング
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - DRIE: narrow band level set + Monte Carlo（Micromachines 2018）: https://www.mdpi.com/2072-666X/9/2/74 - Etching/Deposition modeling with level set（Sethian/Adalsteinsson）: https://math.berkeley.edu/~sethian/2006/Papers/sethian.vmic.june.1996.pdf - ViennaPS（レベルセット+H-RLE、MCレイトレーシング）: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711025004194 [/Sources]

## Slide 8
表面抽出とサンプリング
SDFからメッシュ/点群へ（Marching Cubes）→ 学習しやすい点群へ
SDF → mesh/points
SDF φ
(格子)
Marching
Cubes
mesh
(三角形)
三角形分割
点群
サンプリング
点群入力（N点）
サンプリング方針（実務）
方針
狙い
重要部を高密度
底/肩/マスク近傍の精度を優先
パッチ学習
Nを固定して学習安定化（例: 2万点/step）
表面正則化
法線/曲率のノイズを抑える軽い平滑化
時刻正規化
Δtは「進行量一定（nm/step）」で安定化
Marching Cubesは等値面（三角形メッシュ）生成の代表的手法
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - Marching Cubes（Lorensen & Cline 1987）: https://www.cs.toronto.edu/~jacobson/seminar/lorenson-and-cline-1987.pdf [/Sources]

## Slide 9
表面特徴量（入力）設計
局所幾何 + プロセス条件 +（任意）可視性/遮蔽特徴で内部影響を取り込む
ノード特徴（点ごと）
カテゴリ
特徴
狙い
幾何
pos, normal n, curvature κ
丸み/テーパ/局所角を表現
材料
material_id / mask_id
反応・移動制約の差を表現
可視性
遮蔽率, 開口角, 平均自由行程
shadowing/到達性を近似
状態(任意)
被覆率/ポリマー厚（潜在）
履歴効果を表面状態として保持
ポイント：非局所性は「入力（可視性特徴）」＋「非局所エッジ」で二段構え
条件（global）
レシピ要約 c：圧力/RF/温度/ガス比など（上位ノブ）
潜在 z：測れないフラックス/反応を低次元に集約
zはSEMから同定（MAP/SBI）し、推論ループへ注入
c（ノブ）
z（潜在）
Graph Transformer
（注意：条件注入）
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 10
非局所結合（内部影響）の入れ方
遮蔽・反射・再入射を「表面点間結合」として表現
3つの実装オプション（推奨順）
A) 可視性エッジ
（SDFレイキャスト）
可視
点p→方向サンプル→最初に当たる点qを結ぶ
遮蔽構造に近い
エッジ数を制御しやすい
B) view-factor近似
Kij
面間結合係数Kijを近似/学習
反射寄与を係数化し解釈性が高い
近似設計が必要
C) Global token
G
非局所をグローバルトークンへ集約
実装が簡単
解釈性は弱い（簡易版）
非局所性は「入力特徴」でも補助しつつ、主に“エッジ”で表現するのが堅い
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - 可視性推定をSDFの距離意味で高速化（L-Tracing, ECCV 2022）: https://www.ecva.net/papers/eccv_2022/papers_ECCV/papers/136750214.pdf - MCレイトレーシングでview factor相関を学習（例）: https://arxiv.org/pdf/2304.02707 [/Sources]

## Slide 11
グラフ構築（local + nonlocal）
エッジ数を制御して計算量を破綻させない（疎attention）
構築手順（図）
表面点群
local: kNN
(k=16〜32)
nonlocal: visibility
(k=4〜16)
edge_attr
Δx, d, n·n
vis-score
計算量の制御
Chart: 
| 全結合attention | 疎attention
edge数（概念） | 100 | 8
全結合（O(N²)）は禁止。E= N·(k_local+k_nonlocal)に抑える。
関連技術（なぜTransformer）
非局所影響：どの面から寄与が来るかが状況で変わる
注意機構：エッジ属性で重み付けしやすい
Graphormer：グラフ構造のエンコードが重要（Transformerの適用例）
Point Transformer：点群に自己注意を適用する設計例
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - Graphormer（NeurIPS 2021 / arXiv 2106.05234）: https://arxiv.org/abs/2106.05234 - Point Transformer（ICCV 2021）: https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/papers/Zhao_Point_Transformer_ICCV_2021_paper.pdf [/Sources]

## Slide 12
ネットワーク構成：Surface Graph Transformer
local/nonlocalエッジを使ったEdge-conditioned AttentionでVnを推定
アーキテクチャ（詳細図）
Node features
pos, n, κ, mat/mask
+ vis-feat
Edges
local + nonlocal
Global cond
recipe c + latent z
Node Encoder
(MLP)
Graph Transformer
Blocks × L
Edge-conditioned
Attention
FFN + Norm
Local + Nonlocal
message mixing
FiLM/concat
Head
(MLP)
Output
Vn on surface
ポイント
全結合attentionではなく、local/nonlocalエッジによる疎attentionでスケールさせる
非局所エッジは「可視性（SDFレイ）」や「view-factor近似」で物理寄りに設計
必要なら Vn を成分分解（etch/depo/sputter…）して原因分析に活用
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - Graphormer（Transformerをグラフへ適用する際の構造エンコードの重要性）: https://arxiv.org/abs/2106.05234 - Point Transformer（点群向け注意機構の設計例）: https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/papers/Zhao_Point_Transformer_ICCV_2021_paper.pdf - MeshGraphNets（メッシュ/グラフ上での物理ダイナミクス学習）: https://arxiv.org/abs/2010.03409 [/Sources]

## Slide 13
学習ターゲット：表面法線速度 Vn
SDFの時刻差分から教師ラベルを作り、表面で学ぶ（データ効率を最大化）
教師生成
SDF φ(t)
格子
SDF φ(t+Δt)
格子
表面点 p（φ=0）で補間
Vn(p) ≈ (φ(t,p)−φ(t+Δt,p)) / (Δt·|∇φ(t,p)|)
φ(t,p)=0 なので Vn(p) ≈ −φ(t+Δt,p)/Δt としても扱える（符号規約に注意）
界面移動量 → Vn
t
t+Δt
なぜVnが良い？
複雑なMC物理を「形状進化に必要な閉包」として吸収
1 run から表面点×時間の大量教師が取れる → 少runで学習しやすい
更新はSDF（幾何エンジン）に任せ、ロールアウト破綻を抑える
学習ターゲット
特徴
voxel直接予測
3Dで重い／誤差蓄積で破綻しやすい
Vn（表面）
閉包として学ぶ／更新はSDFが担保
係数場
解釈性↑だが設計コスト↑
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 14
（任意だが強力）Teacher–Student蒸留
学習時のみMC内部ログを使い、運用時は表面データのみで内部影響を反映
蒸留の構造（LUPI / Knowledge Distillation）
Teacher入力
表面特徴 + レシピ + 内部ログ
Teacher
Graph Transformer
Teacher出力
Vn（高精度）
Student入力
表面特徴 + レシピ + 潜在 z
Student
Graph Transformer
Student出力
Vn（運用）
蒸留（表現/出力）
内部ログ例（学習時のみ）
直接/反射寄与フラックス
入射角・エネルギー分布（ヒスト）
再入射回数・反射回数
表面拡散の統計（任意）
期待効果
内部影響（遮蔽/反射/二次反応）を取り込みつつ、運用は軽量
実測合わせ（z同定）時に、内部ログが無くても近い挙動を再現しやすい
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - Learning Using Privileged Information（Vapnik, JMLR 2015）: https://jmlr.org/papers/volume16/vapnik15b/vapnik15b.pdf - Knowledge Distillation（Hinton et al., 2015）: https://arxiv.org/abs/1503.02531 [/Sources]

## Slide 15
推論（高速形状シミュレータ）
Vn（表面）→ SDF格子へ投影 → レベルセット更新 を繰り返す
推論ループ（1条件）
1) 初期形状：voxel → SDF φ0
2) 表面抽出・点群サンプル（N点）
3) Graph Transformer → Vn(p) 推定
4) VnをSDF格子（narrow band）へ投影
5) レベルセット更新：φ←φ−dt·Vn|∇φ|
6) 必要なら再距離化（fast marching 等）
7) 出力：SDF/等値面/断面/指標（時刻ごと）
時間ステップで反復
ポイント
体積全体をNNに入れない（表面だけ）
形状更新はSDFが担保→破綻しにくい
非局所性は「非局所エッジ」で表現
出力は断面比較・3D可視化へ直結
出力例（概念）
断面輪郭
等値面(φ=0)
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 16
実測SEMへの合わせ込み（同定）
未知フラックス/反応を潜在 z に集約し、SEM特徴でMAP/SBI同定
同定フロー
SEM画像
（断面）
特徴抽出
CD/角度/曲率
同定： z* = argmin ||feat(pred(z))−feat(SEM)||
または posterior p(z|feat)（SBI）
z を固定して高速推論
（Graph Transformer + SDF更新）
SBIのイメージ（事後分布）
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
単峰（例） | 0.00061343 | 0.0087936 | 0.069758 | 0.30623 | 0.74389 | 1 | 0.74389 | 0.30623 | 0.069758 | 0.0087936 | 0.00061343
多峰（例） | 0.0013486 | 0.037804 | 0.30833 | 0.73171 | 0.50541 | 0.11404 | 0.18449 | 0.53318 | 0.33359 | 0.043758 | 0.0012031
多峰性・不確かさを保持 → 追加実験/追加Simの意思決定に使える
MAP vs SBI
方式
強み
注意
MAP
実装が軽い・速い
多峰性に弱い
SBI
尤度不要・分布で推定
学習/設計コスト
実測が少数（10条件）でも、まずMAPで回し、安定後にSBIへ拡張するのが現実的
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - sbi reloaded（JOSS 2025）: https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.07754 [/Sources]

## Slide 17
学習評価：断面輪郭比較とメトリクス
Validation/Testで「横断面輪郭（pred vs gt/SEM）」と工学KPIを同時に見る
断面輪郭比較（概念図）
GT（HF sim）
Pred（surrogate）
SEM
角度
CD@高さ
底形状
評価メトリクス（例）
カテゴリ
指標
幾何
輪郭距離（Chamfer/Hausdorff）、SDF誤差（band内）
工学
CD@複数高さ、sidewall angle、ボトム曲率/フッティング
安定性
ロールアウト破綻率、SDF再距離化頻度
学習曲線（概念）
epoch
loss
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 18
必要データと形式（目安）
少runでも「表面点×時間」で学習サンプルを増幅。非局所性の学習には多様性が重要
データ数の目安
区分
目安
コメント
HF run数（MVP）
20〜40
非局所性を学ぶため条件多様性が必要
HF run数（標準）
60〜120
複数レジームをカバー
snapshot/run
20〜50
I/Oと学習安定性のバランス
点群/step
1万〜20万
学習はサブサンプル（例:2万）でOK
ポイント：N（点数）よりも「条件の多様性」＋「非局所エッジ設計」が精度に効く
推奨データ形式
用途
形式
メモ
SDF格子
HDF5/Zarr
φ(t)をchunk+圧縮（float16可）
表面点群
HDF5/Zarr
pos/normal/κ + edge_index/attr
SEM特徴
CSV/JSON
CD/角度/曲率など少次元
可視化
VTI/PNG
時系列出力（PVD/VTI）
例：/runs/{id}/steps/{t}/pos[N,3], normal[N,3], feat[N,F],
edge_index[2,E], edge_attr[E,A], vn_target[N,1], recipe[C]
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 19
想定課題と対策
表面抽出ノイズ／非局所エッジ生成コスト／Transformerスケールを計画的に潰す
リスク一覧
リスク
何が起きる
対策（実装）
表面ノイズ
法線/曲率が不安定、学習が揺れる
平滑化、重要部高密度サンプル、法線再推定
非局所コスト
レイキャストが重い
方向数削減、キャッシュ、パッチ処理、近似Kij
Transformer重い
N増大で遅い
疎attention、階層化、クラスタリング
投影ぼけ
Vn→格子が平滑化される
密度制御、補間改善、TV正則化
同定非一意
複数zが同形状
SBIで分布推定、事前制約、追加観測
優先度：安定化（SDF更新）→非局所エッジ→蒸留/同定の順に段階導入
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update

## Slide 20
まとめ：本方式の位置づけと次の拡張
「内部影響（非局所性）」を表面結合で表現できるのが2位案の強み
この方式が強い領域
遮蔽・反射・再入射など、MCの“非局所性”が支配的なプロセス
体積voxelを直接学習すると重い／破綻しやすいケース
表面の微細形状（丸み・角度）を優先して再現したいケース
非局所性
形状複雑度
本方式が効く
（非局所×複雑）
次の拡張（ロードマップ）
P1: 可視化/評価出力（VTI/断面比較/グラフ）
P2: 非局所エッジ強化（view-factor近似、キャッシュ）
P2: 蒸留（内部ログ→Student）＋SEM同定（SBI）
P3: 多忠実度/能動学習＋レシピ探索（BO/MFBO）
結論：表面中心×非局所結合により、MCの“内部影響”を学習に取り込みつつ、SDF更新で時間発展を安定化できる
Surface Graph Transformer + Nonlocal Coupling + SDF update
Notes: [Sources] - ViennaPS（レベルセット+H-RLE、MCレイトレーシング）: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711025004194 - Graphormer: https://arxiv.org/abs/2106.05234 - Point Transformer: https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/papers/Zhao_Point_Transformer_ICCV_2021_paper.pdf - sbi reloaded: https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.07754 - Marching Cubes: https://www.cs.toronto.edu/~jacobson/seminar/lorenson-and-cline-1987.pdf [/Sources]