## Slide 1
3位案：Time-conditioned Neural Operator + 多忠実度
形状シミュレーション・サロゲート（実装モデル説明）
この資料で説明する実装要素
背景と課題（本コードが無い場合に何が困るか）
Time-conditioned（任意時刻クエリ）という設計の意味
Neural Operator（FNO/UNO）ブロック図（実装視点）
多忠実度（LF→HF）学習の設計：必要データ量の目安
SEMを使った潜在同定（MAP/SBI）への接続
評価・可視化出力（断面比較/指標/ログ）
全体イメージ（図はすべてPowerPoint図形で作成）
LF大量
(粗格子/簡略)
NO事前学習
HF少量
(MC3D)
微調整
(PEFT)
推論
φ(t)
※ Time-conditioned：ロールアウトせず任意時刻に直接クエリ
Notes: [Sources] - Neural Operator survey (JMLR 2023): https://www.jmlr.org/papers/volume24/21-1524/21-1524.pdf - Multi-fidelity ML overview (arXiv 2024): https://arxiv.org/abs/2410.23482 [/Sources]

## Slide 2
背景：MC形状シミュレーションが高価で、探索と同定が回らない
本コードが無い場合の課題
3Dは1条件あたり2時間以上＋メモリ重 → 条件探索が実質不可能
反射/再入射/拡散など二次以降が効く → 物理パラメータが増えて同定が破綻しやすい
実測はSEM最終形状中心 → 何の物理が足りないか切り分け不能
工程ごとの実測は10条件程度 → 巨大教師あり学習（1万条件）を避けたい
期待する効果（サロゲートのKPI）
高速推論
（条件探索を可能に）
任意時刻
（時間発展/最終形状）
少データ同定
（SEM 10条件でも）
計算コスト（概念図）
Chart: 
| HF MC 3D | LF（粗格子等） | NO推論
相対時間 | 120 | 10 | 0.2
※数値は模式（説明用）
探索/同定の現実
HFだけだと…
・条件 sweep が不可
・最適化が不可
・同定ループが回らない
→ LFで学び、HFで補正し
サロゲートで高速反復
Notes: [Sources] - ViennaPS (level-set + MC ray tracing context for expensive topography simulation): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711025004194 [/Sources]

## Slide 3
全体ワークフロー（図形で固定）：LF事前学習→HF微調整→任意時刻推論→SEM同定
ワークフロー
LFデータ
(大量)
Time-conditioned
Neural Operator
事前学習
HFデータ
(少量)
微調整
(PEFT/Adapters)
完成モデル
推論（高速・反復）
φ0
c
t
z
Gθ(φ0,c,t,z)
φ(t)
任意時刻へ直接クエリ（時間ジャンプ）
SEM同定（少数条件）
SEM輪郭→特徴 y
推論 φ(t)→同特徴 ŷ
MAP / SBI
で z 推定
z を固定して
探索/予測
Notes: [Sources] - sbi reloaded (JOSS 2025): https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.07754 [/Sources]

## Slide 4
Voxel→表面データ化の効果（スケール則）と、本案でSDFを状態に採用する理由
計算スケール（概念）
Chart: 
| 体積 voxel | 表面 points/mesh
点数 | 100 | 8
体積O(N^3) vs 表面O(N^2) → 表面中心化で計算/メモリが改善（概念）
ただし本案（3位）では「場→場」なので…
Neural Operatorは 3D格子上の“場”を扱う（φを直接予測）
そこで φ を SDF（Signed Distance Field）として学ぶと、断面比較や連続性の評価がしやすい
一方で SDF性（|∇φ|≈1）が崩れやすい → Eikonal正則化・再距離化等が重要
表面化/距離場化の比較（要点）
表現
得意
弱点
本案での使い方
voxel(体積)
定義が単純
3Dで重い/連続性弱
LF生成や可視化の入力元
表面(mesh/points)
軽量/法線・曲率
位相変化/更新が難
（比較）表面中心案で主役
SDF(距離場)
連続/断面評価/幾何制約
正則化が必要
本案のφとして採用
Notes: [Sources] - ViennaPS (level-set/SDF topography evolution): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711025004194 - DRIE narrow band level set + Monte Carlo (Micromachines 2018): https://www.mdpi.com/2072-666X/9/2/74 [/Sources]

## Slide 5
SDF系手法の整理（本案で必要になる処理）：生成・正則化・再距離化
SDFの作り方（voxel→SDF）
1) occupancy（材料/空隙）
2) 距離変換（inside/outside）
3) 符号付け（規約を統一）
4) 必要ならnarrow band抽出
inside
φ<0 / φ>0
（規約）
SDF性の維持（本案での最重要：Eikonal正則化）
Eikonal：|∇φ|≈1 を保つ
L_eik = E[(|∇φ|-1)^2]（narrow bandで計算）
補助：マスク境界条件、単調性（工程別）
SDF系の“同区分”比較（いつ何を使うか）
手法
役割
メリット
注意点
SDF grid
学習のφ
連続形状/断面評価
SDF性が崩れやすい
narrow band
損失/評価の範囲
計算削減
band幅wの設計
再距離化
SDF性回復
破綻抑制
計算コスト
Neural SDF
高解像表現
微細丸み
学習/運用が重い
Notes: [Sources] - DRIE narrow band level set + Monte Carlo (Micromachines 2018): https://www.mdpi.com/2072-666X/9/2/74 [/Sources]

## Slide 6
Neural Operatorの考え方：場→場の写像（解像度一般化を狙う枠組み）
Operator Learningの直観
通常NN：R^n → R^m
Neural Operator：関数空間 → 関数空間
（離散化が変わっても同じパラメータで扱うことを目指す）
64³
128³
256³
代表構成：FNO / UNO（本案での候補）
方式
要点
本案での狙い
FNO
FFTで周波数モードを更新
広域依存を効率的に表現
UNO
U字スキップでマルチスケール
局所/高周波を補強
time-cond
tを埋め込み/FiLMで注入
任意時刻を直接推定
ブロック図（概略）
入力φ0+条件
FNO/UNO×L
出力φ(t)
t,z→埋め込み
(FiLM)
Notes: [Sources] - Neural Operator survey (JMLR 2023): https://www.jmlr.org/papers/volume24/21-1524/21-1524.pdf - Fourier Neural Operator (arXiv 2010.08895): https://arxiv.org/abs/2010.08895 - U-NO (OpenReview): https://openreview.net/forum?id=j3oQF9coJd [/Sources]

## Slide 7
ネットワーク詳細①：FNO（Fourier Neural Operator）ブロックの動き
FNO layer（概念：FFT→モード更新→IFFT）
u(x)
(特徴場)
FFT
周波数
モード
線形変換
(低ランク/モード制限)
IFFT
u′(x)
実装で押さえる点
モード数（k_max）で計算/表現を制御（高周波ほど鋭角・薄膜に効く）
Residual（u + FNO(u)）とMLP/活性化で安定化
t, z, c は FiLM/埋め込みで各層に注入（時間条件付け）
3D FFTは重い → 解像度段階学習やUNO併用を検討
Notes: [Sources] - Fourier Neural Operator (arXiv 2010.08895): https://arxiv.org/abs/2010.08895 [/Sources]

## Slide 8
ネットワーク詳細②：UNO（U-shaped Neural Operator）でマルチスケールを補強
UNOの狙い：U字スキップで局所/高周波を保持
Enc1
Enc2
Enc3
Bottleneck
(operator blocks)
Dec3
Dec2
Dec1
skip connections（概念）
Enc
Dec
本用途でUNOが効きやすい場面
鋭角/薄膜/丸み：高周波と局所情報が重要
マスク近傍：マルチスケールの相互作用
3D FFTの負荷を補う：局所経路で補強
注意：UNOはNOの一種であり
実装はFNOより複雑になりがち
→ まずFNOでMVP→必要に応じてUNO
Notes: [Sources] - U-NO (OpenReview): https://openreview.net/forum?id=j3oQF9coJd [/Sources]

## Slide 9
時間条件付け（time-conditioning）の実装：tをどうモデルへ入れるか
代表的な3パターン
方式
実装
メリット
注意点
推奨度
A: tをチャネル追加
tを全格子へbroadcast
簡単・安定
表現が弱い場合
MVP
B: t埋め込み→FiLM
各層でscale/shift
条件依存が強い
実装が増える
推奨
C: 4D operator
(x,y,z,t)→φ
表現力最大
計算が重い
拡張
推奨：B（t埋め込み→FiLM）
t,z,c
Embed
MLP
γ,β
FNO/UNO
block
u → γ·u + β
※ FiLM：条件で層の挙動を調整し、時間一般化を助ける

## Slide 10
多忠実度（LF→HF）学習：データ設計と学習スケジュール
学習スケジュール（推奨）
Stage A: LF事前学習
大量のLFで条件空間と形状分布を学ぶ（形状の事前）
Stage B: HF微調整
少量HFでギャップ補正（PEFT/Adapters推奨）
Stage C: 実測SEMで潜在同定
モデル本体は固定し、zだけ推定して実測へ合わせ込む
LF候補（何を“安価”にするか）
LF案
例
ギャップ
用途
粗格子SDF
64³/96³
中
まず作りやすい
簡略物理
反射/二次省略
中〜高
ギャップ補正前提
2D断面
2Dで多数条件
高
形状事前を作る
短時間窓
初期〜中盤のみ
中
時間一般化を助ける
必要データ数の目安（現実解）
Chart: 
| LF | HF | SEM
run数 | 1500 | 60 | 20
Notes: [Sources] - Multi-fidelity ML overview (arXiv 2410.23482): https://arxiv.org/abs/2410.23482 [/Sources]

## Slide 11
学習損失と制約：SDFの破綻を防ぐ（本案の成功条件）
損失の構成（例）
データ損失
L_data = ||φ_pred(t)-φ_gt(t)||
Eikonal
L_eik = E[(|∇φ|-1)^2]
境界/マスク
L_mask（固定/速度ゼロ等）
正則化（任意）
TV/曲率/単調性
図：SDF性が崩れると何が起きるか（概念）
OK：|∇φ|≈1
NG：崩壊/ノイズ
対策：Eikonal + 境界条件 +（必要に応じて）再距離化

## Slide 12
実測SEMへの合わせ込み：潜在 z の同定（MAP / SBI）
なぜ潜在 z を導入するか
フラックス/反応は観測困難（装置ノブから一意に決めにくい）
物理パラメータを全部列挙すると高次元で、SEM10条件では同定が不安定
形状に効く成分だけを低次元 z に集約し、SEM特徴で推定する
同定ループ（図）
SEM輪郭
→特徴 y
Gθで推論
φ(t)
特徴化
ŷ
目的：y と ŷ を一致させるように z を推定
MAP：z* = argmin ||ŷ(z)-y||
SBI：p(z|y) を推定（不確かさ/多峰性）
MAP vs SBI（比較）
手法
出力
強み
弱み
推奨
MAP
点推定 z*
実装が簡単/速い
多解/不確かさが見えない
MVP
SBI
事後分布 p(z|y)
尤度不要/多峰性OK
設計がやや重い
拡張
SBIのイメージ：事後分布
多峰性を許す
Notes: [Sources] - sbi reloaded (JOSS 2025): https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.07754 [/Sources]

## Slide 13
学習評価（Validation/Test）：断面輪郭比較・指標・ログの出力
出力物（第三者が確認できる形）
時刻ごとのφ(t)（SDF）：VTI/NPZ等で保存（可視化可能）
断面輪郭比較（pred vs gt / pred vs SEM）：高さ別CD/角度/ボトム形状
学習曲線：loss / eikonal / 指標（CD誤差など）
OOD検知：条件が学習範囲外か（距離/不確かさ）
断面輪郭（概念図）
学習曲線（例）
Chart: 
| e1 | e2 | e3 | e4 | e5
train | 1 | 0.75 | 0.55 | 0.45 | 0.4
val | 1.1 | 0.85 | 0.65 | 0.55 | 0.52
※模式（説明用）
主要指標（例）
指標
意味
備考
CD@高さ別
寸法一致
SEM/GT輪郭から算出
角度
sidewall angle
傾きの一致
ボトム曲率
丸み/フッティング
工程差が出やすい

## Slide 14
推論の安全策：学習範囲外（OOD）検知と不確実性の扱い
なぜ必要？
条件空間が広い（装置ノブ多数）→ 学習範囲外で暴走しうる
SEM同定や探索で外挿が頻発 → “この推論は危険” を返す必要
推論フロー（OODを挟む）
入力(φ0,c,t,z)
OOD/UQ
チェック
OK→推論
NGの場合：
・追加HFを回す（能動学習）
・探索範囲を制限
・同定の事前を強くする
実装候補（軽→重）
方法
概要
メリット
注意点
距離ベース
cの範囲/密度
実装が軽い
φ0の多様性を見落とす
アンサンブル
複数モデルで分散
簡易UQ
計算が増える
SBI事後
p(z|y)の幅
同定不確かさ
設計が重い

## Slide 15
用途別ワークフロー：Forward / 同定 / 探索（何が違うか）
3つの用途と処理フロー
A) Forward予測
B) SEM同定
C) レシピ探索
入力
(φ0,c,t,z)
Gθ
φ(t)
出力：SDF/断面/指標
SEM
特徴 y
推論
ŷ(z)
最適化/
SBI
出力：z（+不確かさ）
z固定
Forwardへ
探索変数
(c)
Gθ
評価
目的
J
BO/MFBOで反復
zは同定で固定
（実測吸収）
Notes: [Sources] - MFBO review (arXiv 2311.13050): https://arxiv.org/abs/2311.13050 [/Sources]

## Slide 16
用途別：形状表現・学習手法・関連技術（本案の推奨構成）
まとめテーブル
用途
形状表現
学習手法
関連技術（周辺）
主な出力
Forward
SDF φ
Time-cond NO（FNO/UNO）
Eikonal/境界/時間埋め込み
φ(t), 断面, 指標
同定
SDF→特徴
MAP / SBI
SEM特徴抽出, 事前分布
z（+不確かさ）
探索
SDF→目的関数
BO/MFBO
OOD/UQ, 制約最適化
最適c, 予測形状
データ効率
LF/HF
多忠実度学習
PEFT/Adapters, Active learning
HF実行数削減
成熟度（導入順）
P0: φ(t) 推論
(最小NO)
P1: LF→HF
多忠実度
P2: 同定+探索
(SBI/MFBO)

## Slide 17
実装コードの読み方（第三者向け）：モジュール構成と実行フロー
想定ディレクトリ（例）
src/ data/ io.py (LF/HF/SEM入出力) sdf.py (voxel→SDF, grad, band) models/ fno.py / uno.py conditioning.py (t,z,c) train/ pretrain_lf.py finetune_hf.py losses.py (eikonal等) infer/ query_time.py (任意t出力) calibrate.py (MAP/SBI) viz/ export_vti.py slice_compare.py
実行フロー（preflight→train→eval→viz）
preflight
(環境/依存)
LF事前学習
HF微調整
eval
viz出力
成果物（runs/ 配下）
checkpoints/：事前学習・微調整の重み
metrics.json：loss/指標ログ
viz/：VTI・断面比較PNG・学習曲線
calibration/：z推定結果（MAP/SBI）

## Slide 18
想定課題（リスク）と対策：この案で破綻しやすい点
リスク一覧
リスク
症状
根本原因
対策（実装）
SDF破綻
ノイズ/薄膜崩れ
幾何制約が弱い
Eikonal/境界/再距離化
LF/HFギャップ
HFで精度不足
LFが粗すぎる
LF設計見直し/残差学習
3Dが重い
学習が遅い
FFT/メモリ
段階解像度/UNO/パッチ
同定が多解
zが定まらない
観測が少ない
SBI+事前/追加特徴
優先度：まず「SDF破綻」を潰す → 次に「LF/HFギャップ」

## Slide 19
いつ3位案を選ぶべきか：1位/2位との使い分け
比較（要点）
案
主表現
時間の扱い
強い場面
注意点
1位
SDF narrow band
Vn→LS更新
連続性/位相変化が堅い
内部影響は蒸留が鍵
2位
表面Graph
Vn→SDF更新
非局所（反射/遮蔽）を明示
エッジ設計が難
3位
SDF場
t条件で直接
長時間・多形状の基盤化
SDF制約/多忠実度が鍵
選択ガイド（簡易）
長時間/最終形状
多数クエリ
非局所が支配
(反射/再入射)
まず堅く
連続性重視
→ 3位
→ 2位
→ 1位

## Slide 20
結論：3位案で得られる価値／次に決めるべきこと
この案の価値（目的への寄与）
任意時刻へ直接クエリ → 長時間でもロールアウト破綻を抑えやすい
多忠実度（LF→HF）でHF run数を抑え、横展開（多形状/多工程）を狙える
SEM同定（z推定）を組み込み、少数実測でも合わせ込みの道筋を作る
次の意思決定（実装がブレる点）
決めること
選択肢
LFの作り方
粗格子 / 簡略物理 / 2D断面 / 短時間
NOアーキ
FNO→必要ならUNO
t注入
FiLM（推奨）/ broadcast
同定
MAP→SBIへ拡張
ロードマップ（P0→P2）
P0
最小NOで
φ(t)出力
P1
LF→HF
多忠実度
P2
SEM同定
+探索
成果物（常に残す）
時系列SDF（VTI等）
断面比較画像（pred/gt/SEM）
学習曲線と指標ログ
同定結果（z）と不確かさ
Notes: [Sources] - Neural Operator survey (JMLR 2023): https://www.jmlr.org/papers/volume24/21-1524/21-1524.pdf - Multi-fidelity ML overview (arXiv 2024): https://arxiv.org/abs/2410.23482 - sbi reloaded (JOSS 2025): https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.07754 [/Sources]